## Slide 1: Ergebnisse A1
Abbildung x: Amplifikationskurven der Standards, der Negativkontrolle und der verdünnten Proben; Konzentration in ng/µL
Notes: Dreichfachbestimmunng nah beieinander
Deutliche Trennung der Konzentrationen
Proben sollten zwischen Standrads liegen (bis auf 3. erreicht)
Merke: hohe Nummer niedrige Konzentration

## Slide 2: Ergebnisse A1
Abbildung x: Amplifikationskurven der Standards und der Negativkontrolle
Notes: 1. und letzte Kontrolle nah beieinander
1. Standard mit einem Ausreiser
Der Rest streut sehr
Deutliche Trennung der Konzentrationen
Eventuell zu wenig Zyklen

## Slide 3: Ergebnisse A1
Abbildung x: Amplifikationskurven der verdünnten Proben
Notes: Außer 1. Probe alle nah beieinander
Deutliche Trennung der Konzentrationen für 3. bis 5.
Für 4. und 5. zu wenig Zyklen

## Slide 4: Ergebnisse A1
Abbildung x: Schmeltkurvenanalyse der Proben und Standards
Notes: Sehr gut kleine Abweichungen sind passable
Peaks decken sich alle, keine Verschiebung
Durschnittlische Schmelztemperatur von 78,7 entspricht ungefähr der berechneten des Amplikons

## Slide 5: Ergebnisse A1
Chart: Standardkurve
| 1.25 | 1.25 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1.2500000000000001E-2 | 1.2500000000000001E-2 | 1.2500000000000001E-2 | 1.25E-3 | 1.25E-3 | 1.25E-3 | 1.25E-4 | 1.25E-4 | 1.25E-4
Standard | 7.08 | 7.53 | 9.39 | 9.72 | 10.03 | 13.12 | 13 | 13.02 | 16.63 | 16.32 | 16.13 | 19.56 | 19.54 | 19.51
Proben | 8.1 | 7.45 | 8.06 | 11.27 | 11.29 | 11.19 | 14.06 | 14.02 | 13.84 | 17.59 | 17.33 | 17.2
Abbildung x: Regressionsgerade der Gruppe 1
Notes: Abszisse: Plasmidkonzentration in der Probe
Ordinate: im wievielten Zyklus wurde der Schwellwert überschritten
berechnet: logarithmische Regression über Standards (da beide Größen bekannt)
unbekannte Proben: Konz aus Cq berechnet
E sollte bei nicht über 105 sein (man kann Schwellwert anpassen),
R2 = Bestimmtheitsmaß sollte bei 1 liegen
Probe 5 weggelassen: außerhalb des Standards

## Slide 6: Ergebnisse A1
Durchschnittlich ermittelte Konzentration: 128,875 ng/µL
Tatsächliche Konzentration: 120,0 ng/µL
Verdünnung | Konzentration der Proben [ng/µL] |  |  | 
 | Ansatz | 2. Ansatz | 3. Ansatz | Mittelwert
10-1 | 102 | 166 | 106 | 124,6
10-2 | 100 | 99,0 | 106 | 101,8
10-3 | 130 | 133 | 152 | 138,6
10-4 | 97,3 | 117 | 130 | 114,8
10-5 | (99,3) | (133) | (69,8) | (100,6)
Notes: Anhand der Regressionsgeraden Konzentrationen berechnet
Errechnete SQ mit Verdünnung verrechnet
Alle Werte relativ nah beieinander
Gewisse Streuung dabei
Letzte Verdünnung rausgerechnet -> außerhalb der Stadardkurve

## Slide 7: Ergebnisse A2
Abbildung x: Amplifikationskurven der Standards und der verdünnten Proben; Konzentration in ng/µL

## Slide 8: Ergebnisse A2
Abbildung x: Amplifikationskurven der Standards und Negativkontrollen

## Slide 9: Ergebnisse A2
Abbildung x: Amplifikationskurven der Proben

## Slide 10: Ergebnisse A2
Abbildung x: Schmelzkurvenanalyse der Proben und Standards

## Slide 11: Ergebnisse A2
Abbildung x: Regressionsgerade der Gruppe 2

## Slide 12: Ergebnisse A2
Verdünnung | Konzentration der Proben [ng/µL] |  |  | 
 | Ansatz | 2. Ansatz | 3. Ansatz | Mittelwert
10-1 | 489,6 | 484,6 | 1544,4 | 839,5
10-2 | 42,9 | 53,2 | 49,2 | 48,5
10-3 | 3,0 | 4,7 | 3,9 | 3,9
2 x 10-3 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | 2,0
4 x 10-3 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1